## Slide 1: 嵌入式影像處理
撲克牌分析
授課教授：陳朝烈老師
組員：曾鈺恩，朱泂樺，黃湟喜，吳永保

## Slide 2: 規格
功能
  Use case: 輸入德州撲克影片，分類畫面上的影片有哪幾張卡，玩家是否有組合
  2張卡45度重疊的各個花色
軟硬體規格：
  軟體：
    Python 3.4 以上
    OpenCV套件
  硬體：
    CPU運算能力 (不需要使用GPU運算)
    樹梅派3b
    攝影機 (或影片檔)
      30FPS/720p
      FOV 約 55度
      擺設高度約95公分
    桌面布色為長方形深綠色或深藍色，可3人玩的空間&大小 (照攝直徑約100cm)
效能
  FPS: 目標達到15FPS
限制
  桌上畫面，非第一視角
  著光相對均勻，桌面乾淨
  撲克牌種類為邊角使用標準牌型
介面
  輸入
    影片檔(.mkv或.mp4)
    USB攝影機傳輸
  輸出
    OS裡的Videostream畫面(720p視窗)

## Slide 3
videoinput
找輪廓
前處理
灰階
分割撲克牌
分割花色及數字
花色及數值比對
跟對照array相減
取得新array數值做絕對值並相加 (誤差值)
誤差值比對
是否過筏值
取min
得出花色及數值
判斷面積
取輪廓邊角
取邊角的區域
透視變換
二值化
Breakdown
黃色為工作區域
VideoStream畫框及算牌

## Slide 4: Use Case